# Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на выполнение общестроительных, электромонтажных и сантехнических работ

№ 122/10-ЗК                                                                                                      07 мая 2010г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.4.Телефон: 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru

2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование: МДОУ Сергиево-Посадского муниципального района  «Детский сад комбинированного вида №38», в лице руководителя Бодрягиной С.Н.

2.2.Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 22-Б

2.3.Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 22-Б

2.4.Телефон/факс: 8(496)549-18-92

3. Источник финансирования: средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района

4.Наименование работ и требования, предъявляемые к ним: выполнение общестроительных, электромонтажных и сантехнических работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1846 | (2,05*0,9)*3=5,54 (2,05*2,1)*3=12,92 =18,46 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0234 | 2,6*0,9=2,34 |
| 3 | Смена отливов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,09 | 0,9*3=2,7 2,1*3=6,3 =9 |
| 4 | Заполнение проемов оконными блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления | 1 м2 проема | 18,46 | (2,05*0,9)*3=5,54 (2,05*2,1)*3=12,92 =18,46 |
| 5 | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,1846 | (2,2*3)+(1*3)=9,6 |
| 6 | Заполнение проемов дверными блоками ПВХ | 1 м2 проема | 2,34 | 2,6*0,9=2,34 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,1624 | (2,1*12)+(1*3)+(2,1*3)=34,5*0,4=13,8 (2,6*2)+0,9=6,1*0,4=2,44 =16,24 |
| 8 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4462 | (5,87*2)+(2,9*2)=17,54*3= 52,62-4-4=44,62 |
| 9 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,923 | (3,85+2,1+1,6+1,6+2,1+1,6+1,6+3,24+3,85+3,24+2+1,9+1,6+1,5)*1,5=47,67+44,62 =92,29 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,923 | (3,85+2,1+1,6+1,6+2,1+1,6+1,6+3,24+3,85+3,24+2+1,9+1,6+1,5)*1,5=47,67+44,62 =92,29 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,193 | (3,85+2,1)*3,24=19,28 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,446 | (5,87*2)+(2,9*2)=17,54*3= 52,62-4-4=44,62 |
| 13 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,216 | 53,3+51+17,3=121,6 |
| 14 | Демонтаж защитной декоративной решетки радиатора отопления | 100 м2 стен | 0,038 | 0,9*0,6*7=3,8 |
| 15 | Устройство защитной декоративной решетки радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,038 | 0,9*0,6*7=3,8 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |
| 16 | Смена светильников с: лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 | в сан. узле |
|  | Раздел 3. Сантехнические работы |
| 17 | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0,1 | по факту |
| 18 | Демонтаж регистров из стальных труб диаметром нитки: 40 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,12 | по факту |
| 19 | Демонтаж регистров из стальных труб диаметром нитки: 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,08 | по факту |
| 20 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,079 | в замен конвекторов и регистров. |
| 21 | Трубопроводы для горячей воды Д=20 мм из полипропилена | м. | 11,5 | подключение радиаторов |
| 22 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,04 | 4 детских унитаза |
| 23 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 | по факту |
| 24 | Смена санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,04 | 4 детских умывальника |
| 25 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 | дополнительно взрослый умывальник |
| 26 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 | к детским умывальникам |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 | по факту |
| 28 | Трубопроводы для горячей воды Д=20 мм из полипропилена | м. | 25 | по факту |
| 29 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 8 | по факту |

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостями объемов работ и локальными сметами, согласованными с управлением промышленного и капитального строительства администрации Сергиево-Посадского муниципального района, утвержденными заказчиком и прошедшими проверку в ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Организация (исполнитель) должна иметь комплект документов в соответствии с требованиями Федерального Закона № 148 – ФЗ от 22.07.2008 г.,  подтверждающих ее право на выполнение данных работ (представить простые копии). Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего образовательного учреждения. Работы, представляющие угрозу жизни и здоровью учащихся (воспитанников) и персонала должны проводиться во вне учебное (не рабочее) время. Учитывая характер объекта, исполнитель должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Оборудование и приборы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в образовательных учреждениях.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на участке проведения работ (в том числе обеспечение низкого уровня шума) возлагается на исполнителя. Лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, назначает исполнитель своим приказом. Копия приказа передается Заказчику.

Исполнитель несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества и конструкций здания заказчика в период выполнения ремонтных работ. Исполнитель обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения ремонтных работ повреждения имущества и конструкций здания заказчика.

Исполнитель обязан оформлять акты выполненных работ на скрытые работы и своевременно производить сдачу работ муниципальному заказчику. Выполнение следующего этапа работ без оформленного акта выполненных работ на скрытые работы не допускается. В случае отсутствия акта выполненных работ на скрытые работы заказчик вправе не производить оплату стоимости данного вида работ.

Работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Исполнитель обязан до начала выполнения работ предоставить заказчику документы, подтверждающие квалификацию рабочих, и оформить с заказчиком двухсторонний акт допуска специалистов к работам.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться  только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Привлечение Исполнителем к выполнению ремонтных работ субподрядных организаций возможно только по согласованию с Заказчиком.

Предоставление гарантий на выполненные работы на срок не менее 3-х лет.

5.  Условия  выполнения работ:

Исполнитель обязан:

а) произвести  работы  в полном объеме, установленные сроки и надлежащего качества;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для выполнения  работ;

в) используемое оборудование, приборы и материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь необходимые сертификаты, копии сертификатов должны представляться заказчику до начала работ;

г) в случае привлечения  к выполнению  работ лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, исполнитель обязан согласовать списки работников с территориальными органами внутренних дел.

д) своими силами и установленным порядком своевременно производить вывоз и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате проведения работ.

6.  Место выполнения работ: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 22-Б, МДОУ Сергиево-Посадского муниципального района  «Детский сад комбинированного вида №38».

7.  Сроки (периоды)  выполнения работ:  в течение 1-го (одного) месяца со дня заключения муниципального контракта.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно представленных Исполнителем платежных документов в течение 10-ти банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ.

9.  Максимальная цена контракта:  250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся неотъемлемым приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место подачи котировочных заявок: 141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, каб. 09.

11. Срок подачи котировочных заявок: начало срока подачи котировочных заявок             07 мая 2010  года (прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации с 10-00 час до 12-00 час и с 15-00 час до 17-00 час (время московское) кроме выходных и праздничных дней).

Окончание подачи котировочных заявок – 17 мая 2010 года до 12.00 часов.

12. Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного лица и печатью, по форме, представленной в Приложении к Извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том, пронумерованы, скреплены печатью.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов не принимаются, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота.

13. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  18 мая 2010г.

14. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

16. Проект муниципального контракта прилагается.

РАЗРАБОТАНО

Начальник отдела

муниципального заказа                                                                              Ю.Б. Пушкарева

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель МДОУ Сергиево-Посадского

муниципального района «Детский сад

комбинированного вида №38»                                                                   С.Н. Бодрягина

Приложение к  извещению

№ 122/10-ЗК от 07.05.10г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"___"  _______________ 2010 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1. Выполнить общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы в МДОУ Сергиево-Посадского муниципального района «Детский сад комбинированного вида №38», в полном соответствии с требованиями указанными в извещении  № 122/10-ЗК от 07.05.10г.

На сумму ____________________________________________________________________

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги, сборы и  другие  сопутствующие  расходы.

2. Согласны исполнить условия муниципального контакта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

3.  Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нашей организации ___________________________ отсутствуют.

(наименование организации)

4.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

- Лицензия (в простой копии);

- Выписка из ЕГРЮЛ (в простой копии) или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

________________                                                                   _______________________________

(подпись, печать)                                                                      (должность, расшифровка подписи)

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№________

___________________________                                                       «____» _____________ 20__г.

(место составления контракта)

«Муниципальный Заказчик»  - МДОУ Сергиево-Посадского муниципального района  «Детский сад комбинированного вида №38», в лице ___________________, действующего на основании _____________________________________________________

и____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения муниципального заказа  путем проведения запроса котировок  (протокол от «___»________________20__г. реестровый номер 122/10-ЗК)  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы в объеме, указанном в Техническом задании  (приложение 1 контракта), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Работы выполняются из материалов Исполнителя.

1.3. Муниципальный Заказчик обеспечивает оплату за выполненные работы в установленном настоящим  Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ, указанных в Техническом задании (приложение 1 настоящего Контракта), НДС и сопутствующие расходы, оплачиваемую Муниципальным Заказчиком  за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта составляет ________________________________руб., в том числе НДС -_____% ________________________________________________________руб. (цифрами и прописью), является фиксированной и изменению не подлежит (приложение 2 настоящего Контракта).

2.3. Работы оплачиваются Муниципальным Заказчиком в соответствии с заявкой (предложением) Исполнителя, поданной в ходе размещения муниципального  заказа.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно платежных документов представленных Исполнителем, в течение 10-ти банковских дней после  подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

3.2. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному Заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя несет Исполнитель.

3.3. Работы должны быть выполнены в течение 1-го (одного) месяца  со дня заключения настоящего контракта.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Муниципальный Заказчик:

а) поручает Исполнителю выполнение общестроительных, электромонтажных и сантехнических работ в МДОУ Сергиево-Посадского муниципального района  «Детский сад комбинированного вида №38», по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 22-Б;

б) производит приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

в) обязуется предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта в течение ____ дней с момента подписания настоящего Контракта;

г) обязуется своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Контракта;

д) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) осуществляет контроль над исполнением настоящего Контракта.

4.2. Исполнитель:

а) обязуется приступить к работам не позднее следующего дня с момента заключения настоящего Контракта;

б) обязуется выполнить работы, в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом и за свой риск;

в) самостоятельно приобретают материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

г) обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального Заказчика;

д) обязуется безвозмездно устранять по требованию Муниципального Заказчика недостатки и дефекты в работе;

е) при необходимости получает консультации у Муниципального Заказчика по вопросам выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

ж) вправе получать оплату за работу, выполненную для муниципальных нужд Сергиево-Посадского района в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

з) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Муниципального Заказчика вправе требовать у него (Муниципального Заказчика) соответствующего возмещения;

и) несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту;

к) несет ответственность перед Муниципальным Заказчиком за несвоевременное выполнение работ;

л) имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Муниципальным Заказчиком.

5. НЕУСТОЙКА

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки.

5.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом,  Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.

5.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.4. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. При завершении работ в целом Исполнитель представляет Муниципальному Заказчику два экземпляра акта  выполненных работ (Приложение 3 контракта).

6.2. Муниципальный Заказчик в течение ________ дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ.

6.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Муниципальным Заказчиком в течение ________ дней со дня получения им акта выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.

6.4. Если при сдаче-приемке выполненных работ будет выявлена необходимость исправления работ с изменением отдельных условий технического задания, то по требованию Муниципального Заказчика указанные работы производятся Исполнителем на основании дополнительного соглашения между ними с указанием срока и стоимости выполнения указанных работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

И ПОР ЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу  со дня заключения и действует до         "__" __________________2010 г, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной  условий настоящего Контракта.

8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских и других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

8.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ для заключения настоящего Контракта.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.6. Настоящий Контракт  может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда.

8.7. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком  в реестре муниципальных контрактов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в течение 3(трех) дней  со дня  его подписания обеими Сторонами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Настоящий Контракт составлен в письменной форме  в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального Заказчика,  Исполнителя и финансового управления администрации Сергиево-Посадского муниципального района).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный Заказчик: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Муниципальный Заказчик:                			Исполнитель:

______________________________			___________________________

М.П. 								М. П.

Приложение № 1 к муниципальному  контракту

№_____     от «___» __________________20__г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                            СОГЛАСОВАНО

_________________________________                                    _________________________________

(Заказчик-должность, Ф.И.О.)                                                  (Исполнитель -должность, Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1846 | (2,05*0,9)*3=5,54 (2,05*2,1)*3=12,92 =18,46 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,0234 | 2,6*0,9=2,34 |
| 3 | Смена отливов шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,09 | 0,9*3=2,7 2,1*3=6,3 =9 |
| 4 | Заполнение проемов оконными блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления | 1 м2 проема | 18,46 | (2,05*0,9)*3=5,54 (2,05*2,1)*3=12,92 =18,46 |
| 5 | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах высотой проема: до 2 м | 100 м2 проемов | 0,1846 | (2,2*3)+(1*3)=9,6 |
| 6 | Заполнение проемов дверными блоками ПВХ | 1 м2 проема | 2,34 | 2,6*0,9=2,34 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,1624 | (2,1*12)+(1*3)+(2,1*3)=34,5*0,4=13,8 (2,6*2)+0,9=6,1*0,4=2,44 =16,24 |
| 8 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4462 | (5,87*2)+(2,9*2)=17,54*3= 52,62-4-4=44,62 |
| 9 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,923 | (3,85+2,1+1,6+1,6+2,1+1,6+1,6+3,24+3,85+3,24+2+1,9+1,6+1,5)*1,5=47,67+44,62 =92,29 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,923 | (3,85+2,1+1,6+1,6+2,1+1,6+1,6+3,24+3,85+3,24+2+1,9+1,6+1,5)*1,5=47,67+44,62 =92,29 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,193 | (3,85+2,1)*3,24=19,28 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,446 | (5,87*2)+(2,9*2)=17,54*3= 52,62-4-4=44,62 |
| 13 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,216 | 53,3+51+17,3=121,6 |
| 14 | Демонтаж защитной декоративной решетки радиатора отопления | 100 м2 стен | 0,038 | 0,9*0,6*7=3,8 |
| 15 | Устройство защитной декоративной решетки радиатора отопления | 100 м2 облицовки | 0,038 | 0,9*0,6*7=3,8 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |
| 16 | Смена светильников с: лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 | в сан. узле |
|  | Раздел 3. Сантехнические работы |
| 17 | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0,1 | по факту |
| 18 | Демонтаж регистров из стальных труб диаметром нитки: 40 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,12 | по факту |
| 19 | Демонтаж регистров из стальных труб диаметром нитки: 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,08 | по факту |
| 20 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,079 | в замен конвекторов и регистров. |
| 21 | Трубопроводы для горячей воды Д=20 мм из полипропилена | м. | 11,5 | подключение радиаторов |
| 22 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,04 | 4 детских унитаза |
| 23 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 | по факту |
| 24 | Смена санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0,04 | 4 детских умывальника |
| 25 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 | дополнительно взрослый умывальник |
| 26 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 | к детским умывальникам |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,25 | по факту |
| 28 | Трубопроводы для горячей воды Д=20 мм из полипропилена | м. | 25 | по факту |
| 29 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 8 | по факту |

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостями объемов работ и локальными сметами, согласованными с управлением промышленного и капитального строительства администрации Сергиево-Посадского муниципального района, утвержденными заказчиком и прошедшими проверку в ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Организация (исполнитель) должна иметь комплект документов в соответствии с требованиями Федерального Закона № 148 – ФЗ от 22.07.2008 г.,  подтверждающих ее право на выполнение данных работ (представить простые копии). Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего образовательного учреждения. Работы, представляющие угрозу жизни и здоровью учащихся (воспитанников) и персонала должны проводиться во вне учебное (не рабочее) время. Учитывая характер объекта, исполнитель должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Оборудование и приборы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в образовательных учреждениях.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на участке проведения работ (в том числе обеспечение низкого уровня шума) возлагается на исполнителя. Лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, назначает исполнитель своим приказом. Копия приказа передается Заказчику.

Исполнитель несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества и конструкций здания заказчика в период выполнения ремонтных работ. Исполнитель обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения ремонтных работ повреждения имущества и конструкций здания заказчика.

Исполнитель обязан оформлять акты выполненных работ на скрытые работы и своевременно производить сдачу работ муниципальному заказчику. Выполнение следующего этапа работ без оформленного акта выполненных работ на скрытые работы не допускается. В случае отсутствия акта выполненных работ на скрытые работы заказчик вправе не производить оплату стоимости данного вида работ.

Работы должны выполняться только квалифицированными специалистами. Исполнитель обязан до начала выполнения работ предоставить заказчику документы, подтверждающие квалификацию рабочих, и оформить с заказчиком двухсторонний акт допуска специалистов к работам.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться  только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Привлечение Исполнителем к выполнению ремонтных работ субподрядных организаций возможно только по согласованию с Заказчиком.

Предоставление гарантий на выполненные работы на срок не менее 3-х лет.

Приложение № 2 к муниципальному Контракту

от «___» _________________20__г. №_____

УТВЕРЖДАЮ                                                                                 СОГЛАСОВАНО

_________________________________                                ___________________________________

(Заказчик-должность, Ф.И.О.)                                               (Исполнитель-должность, Ф.И.О.)

СОГЛАШЕНИЕ

О КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед.изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэффициента пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого |
| Непредвиденные расходы 2 % |
| Итого |
| НДС 18 % |
| Всего: |

Примечания:

1. Стоимость всех материалов включена  в цены соответствующих  ремонтно-строительных работ, а также уточненные замеры.

- Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, которые в  соответствии с конкурсной документацией должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Контракта, включены в цену конкурсной заявки и, соответственно, в цену по каждому виду  работ.

- Все представленные в таблице цены указаны (выбрать вид цены):

  - по состоянию на ______________________(число, месяц, год);

  - в виде твердой фиксированной цены, не подлежащей корректировке в связи с инфляцией.

Итого: контрактная стоимость выполнения работ составляет

_____________________________________________________________________________

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги и сборы.

Приложение № 3 к муниципальному Контракту

от «___» _________________20__г. №_____

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и позиция по смете | Шифр по ГЭСН и ТЭР | Единица измерения | Кол-во единиц | Прямые затраты базисные (2000г.) на единицу измерения | Прямые затраты базисн. (2000г.) на объем работ в т.ч. ФоТ | Нормативные показатели (2000г.) в % от ФОТ НР/СП | Стоимость СМР в базисных (2000г.) ценах с НР и СП | Индекс к стоимости СМР и обоснование | Стоимость СМР в текущих ценах (гр.10*гр.11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. ФОТ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Исполнитель:                                                                           Муниципальный Заказчик:

_____________________________                              ________________________________

«___»__________________20__г.			     «____»_____________________20__г.

м.п.                                                                                    м.п.